Mając daną macierz Q punktów osnowy realizacyjnej 1,2,3,4 oraz wartość m0 =0,90 mierzonej tachimetrem (md = 6mm, mα = 20cc ) ,tyczonych punktów A,B,C,D obiektu oblicz błąd średni

1)kierunku 1-4

2)Położenia punktu 3

3)Położenia punktu B

4)Odległości 3-B

|  | dx2 | dx3 | dY3 | dX4 | dY4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dX2 | 14,90 | 12,50 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| dX3 | 12,50 | 17,22 | -3,01 | 4,72 | 3,01 |
| dY3 | 0,00 | -3,01 | 17,70 | -3,01 | 7,29 |
| dX4 | 2,40 | 4,72 | -3,01 | 7,13 | 3,01 |
| dY4 | 0,00 | 3,01 | 7,29 | 3,01 | 17,70 |

3) Położenia punktu B: